血站信息管理系统PDA技术要求

1、具备实时采血与登记功能，通过外采环节实时核查献血者状态并进行快速登记，实现完整的血液和标本信息前控制管理。

2、具备实时条码核对功能，对整个采血各环节条码进行一致性核对与管理，并提供差错报警。确保血袋、留样、标本试管、体检表、献血证上的条码一致，从源头上避免交叉贴签或者错误贴签，实现采血全过程控制管理。

3、通过wi-fi网络与站内数据中心连接，实时快速登记采血信息，有效确认采血时间，进一步精确血液保存期限，保障血液质量。

4、有效登记操作人员，明确职责和分工，进一步规范采血流程、提供绩效考核依据、提高服务水平。

5、血站PDA实时采血设备小巧便携并支持远距离无线传输，能有效扩大采血车、采血点的辐射范围，能到车下、点外进行征询、初筛、采血登记、回访、满意度调查等工作，更好地接近献血人群，有效提血液中心升亲和力和招募能力。

6、系统支持异地采血和集中化检验，不同地区产生的条码和标签核对记录可通过网络实时传输至数据中心和检测中心，确保所有标本贴签无误。

7、实时采血登记如下信息：血袋类型、采血开始时间、采血结束时间、采血量、采血情况、耗材批号、其他信息、血袋问题、采血反应、是否足量等。

8、系统属系统集成产品，含硬件、应用软件和接口程序。

9、系统与《血站管理信息系统》实现无缝链接。

10、配套硬件参数要求：

| CPU | Cortex-A53八核（四个1.5 GHz内核+四个1.2 GHz内核） |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android5.1 |
| RAM | 2G（标配） |
| ROM | 16GB（标配） |
| SIM接口 | SIM卡*2（双卡双待） |
| 用户存储扩展 | Micro SD卡，最大兼容32GB |
| 接口/通信 | 尾插24PIN TYPE C 防水USB插座；支持USB2.0 HighSpeed ；支持OTG；底部TYPE C在不接线或者座充时，USB OTG默认连接在背部8个触点上，当连接线或座充时，OTG由背部切换至TYPE C |
| 键盘 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、功能键。 |
| 显示屏幕 | 5.2英寸显示屏IPS显示屏，电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 |
|  | 1920×1080（1080P） |
| 电源 | 半可拆卸3.8V 4500mAh锂离子充电电池 |
|  | 底部TYPE C USB插座/2.5A充电电流智能识别PC及充电器； 背部POGO PIN接口，支持2.5A快速充电及USB OTG及VBAT供电、扫描触发键。 |
| 续航能力 | 设计目标12小时 |
| 通知方式 | 声音、振动器 LED灯指示：扫描指示灯（红色），呼吸灯（蓝色，支持睡眠来电、短信指示），充电/充电完成指示灯（红绿双色） |
| 音频 | 内置单扬声器，内置双麦克风（具有降噪功能），3.5mm立体声耳麦接口 |
| 传感器 | Gsensor、陀螺仪、指南针、气压计、光线+距离传感器 |
| 尺寸 | 152(H)×75.9(W)×12.8(T) |
| 重量(含标准电池) | 227g（含电池，依据不同配置有不同） |
| 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 储存温度 | -40℃至+60℃（含电池） -40℃至+70℃（不含电池） |
| 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
| 防水防尘工业等级 | IP67 |
| 跌落等级 | 1.5米（水泥地） |
| 抗冲击 | 1000轮 0.5米滚动（相当于2000次撞击） |
| 静电放电(ESD) | ±15kV空气放电，±8kV直接放电 |